## Slide 1: Controlo do Regime Transitório em Amplificadores Ópticos de Raman
Pedro Luís Pereira Portela dos Reis
Universidade de Aveiro

## Slide 2: Estrutura
Introdução
Efeito Transitório
Controlo Experimental
Conclusão

## Slide 3: Introdução
Amplificação de Raman
  1928 - Espalhamento de Raman (C. V. Raman)
  1972 - Amplificação de Raman
  Vantagens:
    Custo reduzido: meio activo é uma fibra comum
    Actua em qualquer janela espectral
    Perfil de ganho pode ser ajustado para ser constante
    Efeitos não lineares e ruído menores
    (Têm surgido novos lasers de alta potência)
Notes: viabilizar

## Slide 4: Introdução
Efeito Transitório
  Aumento do tráfego na rede  Aumento da capacidade óptica  Mais canais em simultâneo  Redes ópticas dinâmicas:
    Adição/remoção de canais  Transitórios nos canais sobreviventes
  Cadeias de amplificadores

## Slide 5: Introdução
Objectivo da Dissertação
  Controlo de Transitório de um RFA
Notes: proposto

## Slide 6: Efeito Transitório
  Gerado por:
    Alternância dos canais na fibra
    Falha de dispositivos e cortes de fibras
    Transmissão de pacotes com intervalos de tempo longos
  Ao nível físico ocorre:
    Interacção sinal-bomba
    Interacção sinal-sinal
  Quantos mais canais a alternar, mais amplificadores em cadeia e maior potência de lasers (sinais e bomba), maior é o transitório
  Amplificação co-propagante gera transitórios mais intensos e com tempos de subida mais rápidos
  Fibras mais compridas melhoram a dinâmica do transitório
Notes: Sabemos ainda que..

## Slide 7: Mitigação do Efeito Transitório
  Algumas técnicas encontradas em EDFAs
    Substituição por canais falsos; Informação falsa nos canais sobreviventes
  Mitigação no Domínio Óptico
    Anel de fibra; Cavidade ressonante com o uso de redes de Bragg (diminui ganho)
  Mitigação com Recurso a Dispositivos Eléctricos
    Controlo da bomba: Canais de prova extra; Monitorar a própria bomba
Notes: Vantagens: não perde canal, bom ganho, baixo custo

## Slide 8: Controlo Experimental de um Amplificador de Raman com Reflexão de Bomba
[1]
[1] – figura adaptada de:
João Ferreira. Transient response and control of pump-reflecting RFA. FIO 2010.
Controlo Electrónico
  Controlo Inferencial
e(t)
Notes: Explicar sist. Óptico
LDr e PD analógicos (V)  PID analógico (V)
Simplista: retorna +  baixar bomba (e inverso)
Inferencial: e(t) n tem q tender para 0
variável principal - é a potência do canal sobrevivente,
variável inferencial - é a potência da bomba retornada,
variável manipulada - a corrente da bomba.

## Slide 9: Controlo Experimental de um Amplificador de Raman com Reflexão de Bomba
Montagem Experimental
[1] – figura adaptada de:
João Ferreira. Transient response and control of pump-reflecting RFA. FIO 2010.
[1]
Notes: SMF de 40km; (signal coupler=multiplexer); (filtro=demultiplexer)
. Laser Driver: variação linear tensão-corrente

## Slide 10: Controlo Experimental de um Amplificador de Raman com Reflexão de Bomba
Testes Realizados
figura adaptada de:
João Ferreira. Transient response and control of pump-reflecting RFA. FIO 2010.
Notes: duplicação da excursão pico-a-pico, qd comparado ao sem-controlo (qd o sinal volta a descer, está a ser alimentado com potência a menos)

## Slide 11: Controlo Experimental de um Amplificador de Raman com Reflexão de Bomba
Protótipo
  Fotodetector
  Primeiras versões do protótipo
10k
Notes: . PD: linear; R=10k p/ td; montagem sem polarização (inversa) ou “zero bias operation” ou “modo fotovoltaico”
. Problema na variação do ganho, obrigar a re-fazer Vref pq Vref=vi·R2/(R1+R2)
. Amplificador de instrumentação: Vref = Vi

## Slide 12: Controlo Experimental de um Amplificador de Raman com Reflexão de Bomba
Protótipo
Notes: . componentes P, I e D independentes (Gsummer=1)
. I: reset
. D: c eliminação de ruído+oscilações
. Gaiola de Faraday ligada à massa; Pots multivolta; duplo divisor de tensão; ±6V e GND; Condensadores na alimentação;
(. A.Instrument.: ts=16 us e slew rate <12 V/us; PINA217; I,DINA110.
. Aosimples: LM258P; Rápido mas instável: AD8055.)

## Slide 13: Controlo Experimental de um Amplificador de Raman com Reflexão de Bomba
Testes Realizados
Exp. 2
Exp. 3
Notes: . Exp2: transitório é provocado pelo sinal s2 sobre o s1 (bomba tem pca influencia)
. Exp3: = a exp2 mas LDr mais lento e menos linear.

## Slide 14: Controlo Experimental de um Amplificador de Raman com Reflexão de Bomba
Testes Realizados
Notes: . Da experiência 2 para a 3 só mudou LDr (p menos ganhos)
. Summer + rapido diminuiu atraso (- integrativo do 8 p/ 9)

## Slide 15: Controlo Experimental de um Amplificador de Raman com Reflexão de Bomba
Testes Realizados
Exp. 8
Exp. 9
Notes: Exp8: tempo de estabelecimento=0,5ms (PID)
Exp9: consegue-se o mm q exp8 c mt menos I (100x -) (somador + rapido)

## Slide 16: Controlo Experimental de um Amplificador de Raman com Reflexão de Bomba
Testes Realizados
Exp. 5
Exp. 7
Notes: Exp5: menor em pico-a-pico
Exp7: diferença p exp5 usar D e - I

## Slide 17: Conclusão
É possível via controlo inferencial da bomba reduzir o transitório
  RFA com reflexão de bomba: bom ganho, controlo do efeito transitório, eficiente e de baixo custo
Notes: COMPROMISSO: sendo possível diminuir o pico-a-pico do transitório; ou o transitório de forma geral (Decidir:picos d pot.;pot.constante)
Estabilizar rapidamente num ponto aproximadamente central aparenta causar > pico-a-pico

## Slide 18: Conclusão
Possível Trabalho Futuro:
  Uso de melhor laser driver
  Uso de melhores amplificadores simples
  Testar um transitório mais elevado (mais real)
  Controlo com várias bombas em simultâneo
Notes: sugestões